## Slide 1: Introduction
030513127 – สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

## Slide 2: ผู้สอน
อ. พีรธัช หนูชู
เบอร์มือถือ : 0866093817
E-mail : peeratuchn@kmutnb.ac.th

## Slide 3: สถาปัตยกรรมและออร์กาไนเซชัน
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ ซึ่งจะมีส่วนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออร์กาไนเซชันคอมพิวเตอร์ หมายถึง ส่วนประกอบแต่ละส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อเข้ากับส่วนประกอบส่วนอื่น ๆ ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

## Slide 4: ชั้นการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (1)
ช่องว่างมีมากเกินไป
ที่จะพัฒนา Application
เพื่อจัดการจนถึงการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อทำงานได้เลย
คำนิยามของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ :
คือ การออกแบบและพัฒนาชั้นการทำงานที่ทำให้ โปรแกรมสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีจากผู้ผลิตอุปกรณ์
Application
Technology

## Slide 5: ชั้นการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (2)
Application
Technology
Algorithm
Programming Language
OS / VM
เรียงลำดับจำนวนเต็มจากน้อยไปมาก
2,6,5,4,3  2,3,4,5,6
หาค่าที่น้อยที่สุดในชุดข้อมูลขาเข้า
นำค่านั้นไปบันทึกไว้ในชุดข้อมูลขาออกแล้วลบค่านั้นจากชุดข้อมูลขาเข้า
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 3 จนกระทั่งไม่มีข้อมูลเหลือในชุดข้อมูลขาเข้า
void isort(int[ ] in, int[ ] out) {
for(int i = 0; i < in.length; i++) {
int min = in[i]; int idx = i;
for(int k = i; k < in.length; k++) {
if(min < in[k]) { min = in[k]; idx = k;}
}
out[i] = min;
in[idx] = 100000;
}
}

## Slide 6: ชั้นการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (3)
Application
Technology
Devices
Circuits
Gates
Algorithm
Programming Language
OS / VM
เทคโนโลยีทางด้านสารกึ่งตัวนำและซิลิคอน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรดิจิทัล

## Slide 7: ชั้นการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (4)
Application
Technology
Devices
Circuits
Gates
Algorithm
Programming Language
OS / VM
Instruction Set Architecture
Microarchitecture
Register-Transfer Level
ชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน, ชื่อและจำนวนรีจิสเตอร์, การอ้างอิงหน่วยความจำ
กลไกการทำงานภายในของชุดคำสั่ง
การจัดการเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลภายใน

## Slide 8: ชั้นการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (5)
Application
Technology
Devices
Circuits
Gates
Algorithm
Programming Language
OS / VM
Instruction Set Architecture
Microarchitecture
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นตัวตอบรับถึงแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมและเป็นทิศทางในการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐาน
Register-Transfer Level
ความต้องการของ Application เป็นตัวแนะนำให้มีการปรับปรุงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ข้อจำกัดทางเทคโนโลยีเป็นตัวส่งผลในการพัฒนาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

## Slide 9: หน้าที่การทำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยพื้นฐาน (1)
การประมวลผลข้อมูล
(Data Processing Facility)
ส่วนเก็บบันทึกข้อมูล
(Data Storage Facility)
ส่วนการเคลื่อนย้ายข้อมูล
(Data Movement Apparatus)
ส่วนการควบคุม
(Control Mechanism)

## Slide 10: หน้าที่การทำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยพื้นฐาน (2)

## Slide 11: หน้าที่การทำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยพื้นฐาน (3)

## Slide 12: โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอร์
COMPUTER  Storage  Processing
Communication lines
Peripherals
คอมพิวเตอร์มีการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วส่วนที่เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดถูกจัดให้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) หรือสายสื่อสาร (Communication Lines)

## Slide 13: โครงสร้างภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ (1)
โครงสร้างระดับบนสุด
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit)
หน่วยความจำหลัก (Main Memory)
ไอโอ (I/O)
การเชื่อมต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (System Interconnection)

## Slide 14: โครงสร้างภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ (2)
โครงสร้างของหน่วยประมวลผลกลาง
ส่วนควบคุม (Control Unit) : ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของซีพียู
ส่วนเอแอลยู (ALU: Arithmetic and Logic Unit) : ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งคณิตศาสตร์ และคำสั่งทางตรรกะ
รีจิสเตอร์ (Registers) : เป็นหน่วยบันทึกข้อมูลภายในตัวซีพียู
ส่วนเชื่อมต่อภายในซีพียู (CPU Interconnection) : กลไกที่ช่วยให้ส่วนประกอบทั้งสามส่วนสามารถสื่อสารระหว่างกันได้

## Slide 15: โครงสร้างภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ (3)
โครงสร้างของหน่วยควบคุม
การสร้างส่วนควบคุม มีแนวทางหลากหลายต่างกันออกไป เทคนิคที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การใช้ไมโครโปรแกรม (Microprogrammed) โดยสาระสำคัญแล้วหน่วยควบคุมที่ใช้ไมโครโปรแกรมนั้นก็คือ การประมวลผลคำสั่งย่อย (Microinstruction) ที่กำหนดหน้าที่การทำงานของหน่วยควบคุม

## Slide 16: Computer Architecture & Computer Organization
Computer Architecture
คุณลักษณะของระบบที่โปรแกรมเมอร์มองเห็น
Architectural attributes include:
Instruction set
Computer Organization
หน่วยทำงานและการเชื่อมต่อต่างๆ ที่ทำให้สถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ทำงานได้
Organizational attributes include:
รายละเอียดของฮาร์ดแวร์ที่ซ่อนไม่ให้โปรแกรมเมอร์เห็น
มีผลกระทบโดยตรงกับลอจิกในการเขียนและทำงานของโปรแกรม
จำนวนของบิทที่ใช้ในข้อมูลแต่ละประเภท
กลไกทำงานของ I/O
วิธีการอ้างอิงหน่วยความจำ
สัญญาณควบคุมต่างๆ
ส่วนติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ
เทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ